## Slide 1
Hint-Based MFR 识别规则说明
面向展示的浓缩版：算法通过几何和拓扑关系识别孔、凸台、倒角。
整体思路
程序先把 STEP 模型拆成“面之间的关系图”：记录每个面的类型、面积、中心、法向、圆柱/圆锥轴线、UV 跨度、边类型、邻接关系以及内环关系。这里的 hint 可以理解为几何提示：算法不是看颜色或渲染效果，而是用局部结构逐步确认某个区域是不是制造特征。识别顺序为：内环特征 → 倒角 → 倒角后的孔 → 局部圆柱面补漏 → 平面凸台补漏；已识别的面不会被后续规则覆盖。
孔 hole
孔表示从零件中移除一段圆柱形体积，因此当前只识别圆孔。孔通常需要一圈 inward 圆柱面作为孔壁；多个孔壁面必须共轴，并且角向跨度合起来接近完整 360°，不能只是几个分散的局部圆角。孔结构中不能混入无关平面、圆角或其他零件表面。孔壁会被包含进 hole；盲孔底面会被包含；阶梯孔台阶面只有在连接另一个同轴 inward 孔壁时才会被包含；孔入口所在的大平面或普通零件表面不会被包含。
凸台 boss
凸台表示从某个基准表面向外凸出的闭合形状。圆柱凸台需要共轴 outward 侧壁、合理的唯一基准面，并且侧壁中心必须位于基准面法向外侧。这个“向外凸出”判断很关键：凹槽内部有些圆柱面从局部法向看也是 outward，但实际并没有从表面长出来，因此会被排除。平面凸台需要闭合平面侧壁环、至少三个侧壁面和位于基准面外侧的顶部面。
倒角 chamfer
倒角是两个非共面正常表面之间较小的过渡面，可以是平面或锥面。平面倒角主要检查“斜面 + 两侧支撑面 + 面积较小 + 角度合理”；锥形倒角主要检查“锥面 + 过渡性质 + 邻接支撑面”。带内环的面通常更像孔或凸台的基准面，不作为倒角。两个曲面之间的连接面不算 chamfer；普通平面-平面、平面-圆柱倒角仍可识别。
一句话总结
不是单面分类，而是判断局部结构是否符合制造语义：完整共轴 inward 圆柱壁是孔；从基准面外侧凸出的闭合形状是凸台；正常支撑面之间较小且角度合理的过渡面是倒角。
Hint-Based MFR 识别规则说明 · 1/2

## Slide 2
关键参数与防误判规则
这些阈值把“像不像”转成可复查的几何判断。
参数
取值
作用
radial_threshold
0.2
判断 inward/outward：小于 -0.2 常用于孔，大于 0.2 常用于凸台。
axis_alignment_threshold
0.7
判断轴线和法向是否对齐，使用单位向量点积绝对值。
axis_distance_tolerance_ratio
1.0e-5
判断圆柱是否共轴：轴距不超过模型包围盒对角线 × 1.0e-5，最小容差 1.0e-7。
full_cylinder_u_tolerance
0.001 rad
判断圆柱面是否接近完整一圈，即 U 向跨度接近 2π。
hole_angular_coverage_tolerance
0.05 rad
判断多个孔壁是否合成完整圆，约允许 2.9° 缺口。
chamfer_min/max_angle
18° / 72°
平面倒角与支撑面之间的锐角范围。
chamfer_max_support_area_ratio
0.35
平面倒角面积需要小于至少两个支撑面面积的 35%。
孔的防误判
多边形孔不算 hole；几个分散的 1/4 圆柱面不能组成孔；孔组件中混入非孔面会被排除；孔口大平面不并入 hole。
凸台的防误判
outward 圆柱面必须真的位于基准面外侧；凹槽或沉槽内部的 outward 面不会识别为 boss；普通外轮廓不会作为平面凸台。
倒角的防误判
倒角面需要相对支撑面较小；带内环面不算倒角；两个曲面之间的连接面不识别为 chamfer。
Hint-Based MFR 识别规则说明 · 2/2